## Slide 1
AUS
LAB
TUM
AUTONOMES FAHREN · TESTSZENARIO-ENTWICKLUNG
OpenSCENARIO Editor
Visueller Szenario-Editor für autonome Fahrzeuge auf Basis von CARLA & OpenSCENARIO 1.0
🗺 Interaktive Karten
9 CARLA-Stadtkarten aus OpenDRIVE gerendert
🚗 Akteur-Platzierung
Ego + 6 NPC-Typen mit Trajektorien & Triggern
📤 OpenSCENARIO Export
Direkt nutzbare .xosc für CARLA ScenarioRunner
⚡ Ohne Code
Komplexe Szenarien visuell erstellen — kein Programmieren
FORMAT
OpenSCENARIO 1.0
KARTE
OpenDRIVE (.xodr)
BACKEND
Python · FastAPI
FRONTEND
Vanilla JS · SVG
Yuan Gao, M. Sc. (TUM) | 11.05.2026 | Supertestgenerator
1

## Slide 2
AUS
LAB
TUM
OpenSCENARIO Editor
Szenario-Editor für CARLA
Yuan Gao, M. Sc. (TUM) | 11.05.2026 | Supertestgenerator
2
Erstellen Sie komplexe Testszenarien für autonome Fahrzeuge im OpenSCENARIO 1.0-Format — ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Platzieren Sie Akteure, zeichnen Sie Trajektorien und exportieren Sie direkt für den CARLA ScenarioRunner.
1
Karte auswählen
Wählen Sie im Dropdown oben eine der 9 CARLA-Stadtkarten (Town01–Town10HD).
2
Ego-Fahrzeug platzieren
Klicken Sie auf Ego in der linken Werkzeugleiste, dann auf die Karte. Das Fahrzeug rastet automatisch am nächsten Startpunkt ein.
3
Route des Ego zeichnen
Wählen Sie das Ego → klicken Sie auf Pfad zeichnen → setzen Sie Wegpunkte → Fertig.
4
NPC-Akteure hinzufügen
Werkzeuge: Auto, LKW, Bus, Motorrad, Fußgänger, Radfahrer. NPCs erhalten Verhalten und Auslöserabstand.
5
Umgebung konfigurieren
Wetterleiste unten: Tageszeit, Nebel, Regen, Wolken, Sonne, nasse Straße, Schnee, Staub (je 0–1).
6
Vorschau & Export
Mit ▶ Abspielen animieren. Export als .xosc (OpenSCENARIO), Route-.xml (Autoware) oder .json.

## Slide 3
AUS
LAB
TUM
Was ist OpenSCENARIO?
ASAM-Standard für Fahrsimulationsszenarien
Yuan Gao, M. Sc. (TUM) | 11.05.2026 | Supertestgenerator
3
OpenSCENARIO ist ein offener, XML-basierter Standard der ASAM e.V. zur Beschreibung dynamischer Inhalte in Fahrsimulationsszenarien — hersteller-unabhängig und reproduzierbar.
Beschreibt Akteure, Trajektorien, Trigger, Wetter und Umgebung in einer .xosc-Datei
Kompatibel mit CARLA, IPG CarMaker, dSPACE, AVL und weiteren Simulatoren
Szenarien sind exakt reproduzierbar, versionierbar und CI/CD-fähig
Kartenbasis: OpenDRIVE (.xodr) — ebenfalls ein ASAM-Standard für Straßennetze
Version 1.0 (2020)
Element
Beschreibung
Entities
Ego & NPC-Definitionen (Vehicle, Pedestrian …)
TeleportAction
Startposition der Akteure (x, y, z, Yaw)
FollowTrajectory
Bewegungspfade mit Wegpunkten & Geschwindigkeit
DistanceCondition
Aktivierungsauslöser: NPC startet bei Ego-Nähe
EnvironmentAction
Wetter & Tageszeit (Nebel, Regen, Sonne …)
RoadNetwork
Referenz auf OpenDRIVE (.xodr) Kartendatei

## Slide 4
AUS
LAB
TUM
Systemarchitektur
Backend · Frontend · Datenfluss
Yuan Gao, M. Sc. (TUM) | 11.05.2026 | Supertestgenerator
4
maps/*.xodr
OpenDRIVE Kartendaten
→
FastAPI Backend
map_renderer.py scenario_io.py
→
Browser Frontend
Vanilla JS SVG Rendering
→
Export
.xosc / .xml / .json
Backend (Python 3.10+)
Modul
Aufgabe
main.py
FastAPI REST-Server, Karten-Cache beim Start
map_renderer.py
OpenDRIVE-Parser → Geometrie-JSON für SVG
scenario_io.py
Validierung + .xosc / .xml Generierung
Frontend (Vanilla JS — kein Build-Schritt)
Datei
Aufgabe
mapView.js
SVG-Rendering, Pan/Zoom, Layer-Steuerung
objects.js
Akteur-Platzierung, Drag, Trajektorien
simulate.js
Animationsvorschau aller Akteure
scenarioIO.js
Speichern / Laden / Exportieren

## Slide 5
AUS
LAB
TUM
Akteure & Trajektorien
Platzierung, Pfade und NPC-Verhalten
Yuan Gao, M. Sc. (TUM) | 11.05.2026 | Supertestgenerator
5
Akteur-Typen
Typ
Rolle
Farbe
Ego
Zu testendes AV (Ego-Fahrzeug)
■ Blau
Auto
NPC-Personenkraftwagen
■ Orange
LKW
NPC-Lastkraftwagen
■ Rot-Braun
Bus
NPC-Bus
■ Gelb
Motorrad
NPC-Kraftrad
■ Lachs
Fußgänger
Vulnerable Road User
■ Lila
Radfahrer
Vulnerable Road User
■ Grün
NPC-Konfiguration
➤
Trajektorienpfad
Klick-Wegpunkte mit individueller Geschwindigkeit (m/s) — erzeugt FollowTrajectoryAction in der .xosc
⏱
Aktivierungsauslöser
NPC startet wenn Ego im einstellbaren Abstand (5–1000 m) — erzeugt DistanceCondition
⚙
Verhaltensoptionen
Konstante Geschwindigkeit · Beschleunigen · Abbremsen · Anhalten · Spurwechsel links/rechts
↩
Rückgängig (Strg+Z)
Letzte 20 Löschaktionen wiederherstellbar — kein versehentlicher Datenverlust

## Slide 6
AUS
LAB
TUM
Export & CARLA Integration
Von der Visualisierung zur lauffähigen Simulation
Yuan Gao, M. Sc. (TUM) | 11.05.2026 | Supertestgenerator
6
📄 .xosc — OpenSCENARIO 1.0
Vollständige Szenario-Datei für den CARLA ScenarioRunner. Enthält Entities, TeleportAction, FollowTrajectoryAction, DistanceCondition, EnvironmentAction.
🗺️ .xml — Route
Wegpunkt-Route des Ego mit x, y, z, Yaw — kompatibel mit Autoware und CARLA-Routenplanern.
💾 .json — Editor-Zustand
Vollständiger Snapshot zum Speichern und Weiterladen. Enthält alle Akteure, Trajektorien, Wetter und Kartenauswahl.
Koordinatensystem: OpenDRIVE (x, y) → CARLA Left-Hand-System: carla_y = −xodr_y. Die Y-Achsenspiegelung erfolgt automatisch im Backend.
CARLA ScenarioRunner starten
# CARLA Simulator starten
./CarlaUE4.sh
# Exportiertes Szenario ausführen
python scenario_runner.py \
--openscenario Town01_scenario.xosc \
--reloadWorld
Validierung vor Export: Der Editor prüft ob ein Ego platziert wurde und warnt bei NPCs ohne Trajektorie — bevor die .xosc Datei generiert wird.